九江萍钢钢铁有限公司

炼铁厂、炼钢厂及轧钢厂环保在线监测钢结构整改项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SC2022-WWWZ104

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：炼铁厂、炼钢厂及轧钢厂环保在线监测钢结构整改项目。

| 标段 | 项目名称 | 项目内容 | 备注 | 项目要求 | 单位 | 预计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西区原料Y3皮带通廊增加安全通道外委（北侧） | 花纹板（δ=6mm）150㎡ | 检修备件材料（花纹板、槽钢、扁铁、镀锌管、镀锌角钢）由招标单位免费提供，其它由投标单位负责。 | 1.皮带机通廊过道花纹板底部需焊接筋板(间隔1500mm)，尺寸1000mm*1000mm,所有钢结构焊接需符合国家焊接规范标准； 2.质保期1年； 3.项目工期要求：交工作面30日完成； 4.结算以实际施工验收的安装理论重量计算为准。 | T | 7.07 |
|  |  | 槽钢 （[16a）455m |  |  | T | 7.84 |
|  |  | 扁铁（100*3）150m |  |  | T | 0.35 |
|  |  | 镀锌管（Φ40）600m |  |  | T | 2.41 |
|  |  | 镀锌角钢 （50*5）180m |  |  | T | 0.68 |
|  |  | 槽钢（[12a）375m |  |  | T | 4.52 |
| 2 | 西区原料Y4皮带通廊增加安全通道外委（北侧） | 花纹板（δ=6mm）180㎡ | 花纹钢板、槽钢等由招标单位免费提供，其余施工辅材、工具及焊条氧气乙炔由投标单位提供； | 1.皮带机通廊过道花纹板底部需焊接筋板(间隔1500mm)，尺寸1000mm*1000mm,所有钢结构焊接需符合国家焊接规范标准； 2.施工工期30天，质保期1年； 3.结算以实际施工验收的安装理论重量计算为准。 | T | 8.48 |
|  |  | 槽钢 （[16a）246m |  |  | T | 4.24 |
|  |  | 扁铁（100*3）180m |  |  | T | 0.42 |
|  |  | 镀锌管（Φ40）720m |  |  | T | 2.89 |
|  |  | 镀锌角钢 （50*5）216m |  |  | T | 0.81 |
|  |  | 将现有电缆桥架往外平移1m，安装焊接 |  |  | 项 | 1 |
| 3 | 西区原料Y4皮带通廊立柱支撑腐蚀更换 | H型钢（HW300×300b）更换19510KG | 皮带机通廊立柱支撑更换，H型钢、角钢由招标单位免费提供，其余施工辅材、工具及焊条氧气乙炔等由投标单位提供。 | 1.皮带机通廊立柱支撑制作需焊接筋板、剪刀叉,所有钢结构焊接需符合国家焊接规范标准； 2.施工工期30天（不含制作工期），质保期1年； 3.结算以实际施工验收的安装理论重量计算为准； 4.前期未进行更换施工。 | T | 19.51 |
|  |  | 角钢（∠75×6）更换3945.0KG |  |  | T | 3.95 |
|  |  | 钢板（10mm厚），645KG |  |  | T | 0.65 |
| 4 | 西区原料Y8皮带通廊立柱支撑腐蚀更换 | H型钢（HW300×300b）更换20490KG | 皮带机通廊立柱支撑更换，H型钢、角钢由招标单位免费提供，其余施工辅材、工具及焊条氧气乙炔等由投标单位提供。 | 1.皮带机通廊立柱支撑制作需焊接筋板、剪刀叉,所有钢结构焊接需符合国家焊接规范标准； 2.施工工期30天（不含制作工期），质保期1年； 3.结算以实际施工验收的安装理论重量计算为准； 4.前期未进行更换施工。 | T | 20.49 |
|  |  | 角钢（∠75×6）更换4970KG |  |  | T | 4.97 |
|  |  | 钢板（10mm厚），784KG |  |  | T | 0.78 |
| 5 | 炼钢厂转炉一车间新建厕所钢结构外委 | 安装H型钢300*300*8*12 | 检修材料H型钢、C型钢、钢支撑、钢拉条、彩钢瓦由招标单位提供，其它安装材料、施工工器具由投标单位负责。 | 1.投标单位按图纸施工，并根据图纸与现场实际制订检修施工方案。 2.投标单位需具备钢构安装相应业绩；特种作业人员需持证上岗。 3.质保期1年；工期：30天（因生产影响不能施工，工期顺延）。 4.结算以实际施工验收的安装理论重量计算为准。 | T | 5.33 |
|  |  | 安装C型钢 C250*75*20*2.5、钢拉条 |  |  | T | 1.01 |
|  |  | 安装彩钢瓦 |  |  | ㎡ | 28 |
| 6 | 西区原料J14、J17、J18皮带通廊铁板腐蚀更换 | J14皮带机通廊花纹板（δ=6mm）更换:295.4平方米（14297.36Kg)； | 皮带机底部花纹板更换，钢板由招标单位提供，其余施工辅材、工具及氧气乙炔由投标单位提供。 | 1.皮带机通廊过道花纹板底部需焊接筋板(间隔300mm)，尺寸100mm*600mm,所有钢结构焊接需符合国家焊接规范标准； 2.施工工期45天，质保期1年； 3.结算以实际施工验收的安装理论重量计算为准。 | T | 14.30 |
|  |  | J17、J18皮带尾部平台花纹板（δ=6mm）更换:247.8平方米（11993.52Kg) |  |  | T | 11.99 |
| 7 | 西区原料J11-J13皮带通廊铁板腐蚀更换 | J11J12皮带机通廊花纹板（δ=6mm）更换：295.4平方米 （14297.36Kg)。 | 皮带机底部花纹板更换，钢板由招标单位提供，其余施工辅材、工具及氧气乙炔由投标单位提供。 | 1.皮带机通廊过道花纹板底部需焊接筋板(间隔300mm)，尺寸100mm*600mm,所有钢结构焊接需符合国家焊接规范标准； 2.施工工期45天，质保期1年； 3.结算以实际施工验收的安装理论重量计算为准。 | T | 14.30 |
|  |  | J13皮带机通廊花纹板（δ=6mm）更换：138.6平方米 （6708.24Kg)。 |  |  | T | 6.71 |
| 8 | 西区原料J1皮带通廊铁板腐蚀更换 | J1皮带机通廊花纹板（δ=6mm）更换：329平方米（15923.6Kg) | 皮带机底部花纹板更换，钢板由招标单位提供，其余施工辅材、工具及氧气乙炔由投标单位提供。 | 1.皮带机通廊过道花纹板底部需焊接筋板(间隔300mm)，尺寸100mm*600mm,所有钢结构焊接需符合国家焊接规范标准； 2.施工工期45天，质保期1年； 3.结算以实际施工验收的安装理论重量计算为准。 | T | 15.92 |
|  |  | 角钢（∠45*6）650米（2590.25Kg) |  |  | T | 2.59 |
| 9 | 炼钢厂东区二次除尘及精预除尘监测平台规范化整改外委施工 | 二次除尘钢构制作安装 | 施工吊装的设备、吊具、焊接设备、焊材等均由投标单位负责提供，检修所需的备件、材料（钢板、型钢、管道等大五金）、脚手架、氧气、乙炔、丙烷、氩气等由招标单位免费提供。 | 1.投标单位需到现场进行确认，根据图纸制定施工方案。 2.现场平台安装照按照图纸施工，技术要求详见图纸。 3.保质期1年。 4.施工周期30天。 | T | 4.35 |
|  |  | 精预除尘监测平台制作安装 |  |  | T | 6.09 |
| 10 | 炼钢厂运行一车间二次除尘环保在线监测钢构整改外委 | 二次除尘器烟囱（烟囱φ4.4米）标高25米处加高9米，平台、爬梯制作安装 |  | 1.投标单位需到现场进行确认，根据图纸制定施工方案。 2.现场平台安装照按照图纸施工，技术要求详见图纸。 3.保质期1年。 4.施工周期30天。 | T | 13.12 |
| 11 | 炼铁厂西区1号高炉钢结构整改外委 | 钢结构割除、安装约80.74t | 招标单位负责提供钢结构（包含H型钢、工字钢、花纹钢板、槽钢、角铁、扁铁、镀锌管等）、水及电源接口，其余电焊机、电焊条、吊机、脚手架、安全带、检修工具、割刀和气体等由投标单位负责。 | 1.作业时钢结构按现场尺寸进行备料，焊接时焊缝饱满无砂眼。 2.检修作业人员持有效证件，系好安全带并高挂低用。 3.施工工期60天。 4.质保期12个月。 5.以实际更换钢结构的理论重量进行结算。 | T | 80.74 |
| 12 | 炼铁厂西区高炉钢结构整改 | 钢结构割除、安装约98.18t | 招标单位负责提供钢结构（包含花纹钢板、槽钢、扁铁、镀锌管等）、水及电源接口，其余电焊机、电焊条、吊机、脚手架、安全带、检修工具、割刀和气体等由投标单位负责。 | 1.作业时钢结构按现场尺寸进行备料，焊接时焊缝饱满无砂眼。 2.检修作业人员持有效证件，系好安全带并高挂低用。 3.施工工期90天。 4.质保期12个月。 5.以实际更换钢结构的理论重量进行结算。 | T | 98.18 |
| 13 | 轧钢厂环保在线监测钢构整改外委 | 高棒加热炉烟囱（烟囱φ1.22米、φ1.52米）、高线加热炉烟囱（烟囱φ1.2米、φ1.5米）、中板加热炉烟囱（步进炉烟囱φ1.42米、φ1.72米；推钢炉烟囱φ1.62米、φ1.92米）、优特钢线加热炉烟囱（烟囱φ1.22米、φ1.52米）平台、爬梯制作安装重量约18.5吨，按理论重量进行验收。 | 施工制作所需材料及各种辅材由招标单位免费提供；工具设备、施工过程中所需吊车、脚手架由投标单位提供。 | 1.现场不能遗留任何垃圾或废弃物。 2.投标单位按图纸进行施工； 3.质保期1年。 4.检修工期：由招标单位交出工作面开始计算，60天内完成。 | T | 18.5 |
| 14 | 东区二次三次除尘户外楼梯、通廊及护栏外委制作更换 | 通廊135米（含护栏） | 施工吊装设备、吊具、焊接设备、焊材，制作用大五金等均由投标单位负责。 | 1.根据现场指定更换部位进行割除，按照原尺寸进行重新制作并安装新平台护栏及通廊。通廊：底部采用[8#槽钢和[14#槽钢拼接，通道使用花纹板铺设，底部每3米使用[8#槽钢横向加固，其余部位每1米使用50*5角铁横向加固，护栏使用Φ33.5x4 镀锌管和30*3扁钢制作，护栏高1.2米，立柱间距1米，扁铁中心间距400mm；楼梯：使用[14#槽钢加花纹钢板制作，楼梯护栏使用Φ42.3*4镀锌管加40*4扁铁制作，护栏立柱间距800mm，高1.1米，中间使用40*4扁铁连接，扁铁上下中间间距350mm；顶部栏杆：立柱间距1米，高1.2米，拉杆踢脚线使用100*3扁铁制作，中间采用40*4扁铁连接，中间扁铁中心间距400mm。 2.所有平台按照原尺寸进行重新制作及支撑固定。 3.所有割除下的废钢放至施工现场招标单位指定位置。 4.投标单位需具备钢构安装相应业绩，特种作业人员需持证上岗。要求施工周期为45天。 5.以实际工程量进行结算。 6.质保期1年。 | m | 135 |
|  |  | 楼梯80米（含护栏及中间平台） |  |  | m | 80 |
|  |  | 顶部护栏216米 |  |  | m | 216 |
| 15 | 西区原料1#炉进料系统除尘管道更换 | 1.1#炉进料系统除尘管J7、J8、J9、J10、J11、J12、J13、J14皮带分支整体割除； 2.重新更换除尘管，制作除尘罩（按现有尺寸），除尘管用630无缝钢管、除尘罩用花纹钢板（δ＝6mm）重新制作安装，弯头需制作，弯头内贴马赛克砖。 | 招标单位负责提供施工主材（包含花纹板、钢板、槽钢、角铁、扁铁、钢管、马赛克砖等）、水及电源接口，其余电焊机、电焊条、吊机、脚手架、安全带、检修工具、割刀和气体等由投标单位负责。 | 1.所有焊接需满焊，确保牢固可靠、无夹渣、无假焊； 2.工期及施工要求见附表； 3.具体结算以理论重量进行结算； 4.施工工期45天，质保期1年。 | T | 50 |
| 16 | 西区原料2#转运站除尘器出口总管整体更换 | 1、2#转运站除尘器出口至J17、J18、J4、J5、J6皮带分支整体割除； 2.重新更换除尘管，制作除尘罩（按现有尺寸），除尘管用10mm钢板卷管、除尘罩用花纹钢板（δ＝6mm）重新制作安装，弯头需制作，弯头内贴马赛克砖。 | 招标单位负责提供施工主材（包含花纹板、钢板、槽钢、角铁、扁铁、钢管、马赛克砖等）、水及电源接口，其余电焊机、电焊条、吊机、脚手架、安全带、检修工具、割刀和气体等由投标单位负责。 | 1.所有焊接需满焊，确保牢固可靠、无夹渣、无假焊； 2.工期及施工要求见附表； 3.具体结算以理论重量进行结算； 4.施工工期14天，质保期1年。 | T | 60 |
| 17 | 西区原料成品仓除尘管、风箱、除尘罩整体更换 | 将成品仓除尘管、风箱、除尘罩全部割除； 重新制作风箱、除尘罩（按现有尺寸），风箱用10mm钢板、除尘罩用花纹钢板（δ＝6mm）、除尘管用∮500*16无缝钢管重新制作安装。 | 招标单位负责提供施工主材（包含花纹板、钢板、槽钢、角铁、扁铁、钢管、马赛克砖等）、水及电源接口，其余电焊机、电焊条、吊机、脚手架、安全带、检修工具、割刀和气体等由投标单位负责。 | 1.所有焊接需满焊，确保牢固可靠、无夹渣、无假焊； 2.工期及施工要求见附表； 3.具体结算以理论重量进行结算； 4.施工工期7天，质保期1年。 | T | 27 |
| 18 | 东区烧结环保项目外委施工 | 详见附件 | 招标单位负责提供施工所需备件材料、脚手架、行车、工程车辆等，施工工器具、电焊条、吊机、气体等由投标单位负责。 | 按附表技术要求执行，质保期1年。 | 项 | 1 |

（二）招标数量：单次。

（三）计划招标时间：2022年10月17日，具体时间以通知为准。

（四）报名截止时间：2022年10月10日12：00前。

（五）中标后合同签订完成期限：15天内。

（六）其他：以实际发生数量为准进行结算付款。

二、资质要求

公司具有独立法人资格。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）：

1、最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件。

2、法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3、企业介绍，便于对其资质进行审查。

4、报价单位开票信息。

5、开户许可证、安全生产许可证复印件。

6、提供安全施工预案,两份近三年钢结构施工合同复印件（上述资料需加盖报名单位公章）。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（电子邮箱地址：shengchanzhihui@pxsteel.com）。

四、投标方式

招标单位对意向报价单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金50000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心；邮编：332500。

（三）联系人：王工18870214606。

（四）法务监审部监督电话：0792-6327149，电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心

2022年9月  日

附件一：东区烧结环保项目外委施工项目明细

| 序号 | 检修区域 | 检修内容 | 技术要求 | 材料界定 | 施工工期（小时） | 备注 | 单位 | 预计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双机 | 返三除尘管改造，加大箱体使用陶瓷管道 | 工程量：1.无缝钢管型号：Φ400，4m。2.弯头型号：Φ400，1个。 技术要求：所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。 | 炼铁厂供材料 | 48 | 出料 | 项 | 1 |
| 2 |  | 成三头轮到成四除尘管更换 | 工程量：1.无缝钢管型号：Φ400，20m。2.弯头型号：Φ400，4个。 技术要求：所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。 | 炼铁厂供材料 | 48 | 出料 | 项 | 1 |
| 3 |  | 筛分楼下到成二头部主管更换，并除尘罩进行改造更换 | 工程量：1.无缝钢管型号：Φ800，20m。2.弯头型号：Φ800，1个。3.除尘罩钢板厚6mm,9.5㎡ 技术要求：所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。 | 炼铁厂供材料 | 48 | 出料 | 项 | 1 |
| 4 |  | 返二下料斗改造，除尘罩加长并除尘管更换 | 工程量：1.无缝钢管型号：Φ400，10m。2.弯头型号：Φ400，1个。3.除尘罩钢板厚6mm,2.88㎡ 技术要求：所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。 | 炼铁厂供材料 | 48 | 出料 | 项 | 1 |
| 5 |  | 筛分到成品进口弯头段主管更换 | 工程量：1.无缝钢管型号：Φ1400，5.5m。2.弯头型号：Φ1400，1个。 技术要求：所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。 | 炼铁厂供材料 | 48 | 脱硫 | 项 | 1 |
| 6 | 一线 | 机尾除尘罩改造制作并更换，除尘管改造更换 | 工程量：1.无缝钢管型号：Φ1400，28m。2.弯头型号：Φ1400，1个。 3.除尘罩钢板厚10mm,25㎡ 技术要求：所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。 | 炼铁厂供材料 | 72 | 看火 | 项 | 1 |
| 7 |  | 环冷进料斗除尘管顶吸和侧吸全部更换 | 工程量：1.无缝钢管型号：Φ800，20m。2.弯头型号：Φ800，1个。 3.除尘罩钢板厚10mm,8㎡ 技术要求：所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。 | 炼铁厂供材料 | 48 | 出料 | 项 | 1 |
| 8 |  | 一线成一到环冷内环除尘管更换 | 工程量：1.无缝钢管型号：Φ600，20m,Φ800，18m。2.弯头型号：Φ600，1个,Φ800，1个。 技术要求：所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。 | 炼铁厂供材料 | 48 | 出料 | 项 | 1 |
| 9 |  | 1#机尾进口除尘管道更换 | 工程量：1.无缝钢管型号：Φ2900，9m。2.弯头型号：Φ2900，2个。 技术要求：所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。 | 炼铁厂供材料 | 72 | 脱硫 | 项 | 1 |
| 10 | 二线 | 配八斜坡除尘管接3#除尘，重新布管，中辊处做除尘罩 | 工程量：1.无缝钢管型号：Φ800mm，15m。2.弯头型号：Φ800mm，2个。3.除尘罩钢板厚6mm,20㎡。4.除尘管中部制件支撑，使用140mm槽钢加75mm角钢高度4m。5.管道上安装平台长度1.2m、宽度0.6m,护栏高度1.2m。 技术要求：所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。 | 炼铁厂供材料 | 72 | 配料 | 项 | 1 |
| 11 |  | 二线主机尾除尘罩改造制作并更换，除尘管改造更换 | 工程量：1.无缝钢管型号：Φ1400，30m。2.弯头型号：Φ1400，3个。 3.除尘罩钢板厚10mm,25㎡ 技术要求：所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。 | 炼铁厂供材料 | 72 | 主机 | 项 | 1 |
| 12 |  | 主机消防水管整体更换 | 工程量：1.不锈钢管型号：Φ108，350m。2.不锈钢弯头型号：Φ100，50个。 3.不锈钢管型号：Φ75，40m。2.不锈钢弯头型号：Φ75，50个。 技术要求：所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏水。 | 炼铁厂供材料 | 120 |  | 项 | 1 |
| 13 |  | 二线环冷机内环所有除尘管，弯头，直管更换 | 工程量：1.无缝钢管型号：Φ1000，30m。2.弯头型号：Φ1000，3个。 3.除尘罩钢板厚6mm,8㎡ 技术要求：所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。 | 炼铁厂供材料 | 120 | 出料 | 项 | 1 |
| 14 |  | 二线成一皮带及板式给料机除尘管道重新布置并更换，并制作除尘罩 | 工程量：1.无缝钢管型号：Φ400，30m。2.弯头型号：Φ400，8个。 3.除尘罩钢板厚6mm,10㎡ 技术要求：所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。 | 炼铁厂供材料 | 72 |  | 项 | 1 |
| 15 |  | 2号机尾进口管道到环冷除尘总管使用钢板制作并更换 | 工程量：1.三通管，型号：Φ2.5m*Φ2.2m*Φ2.2m,数量1件。2.三通管，型号：Φ1.4m*Φ1.18m*Φ1.18m，数量1件。3.弯头，型号：Φ2.5m,数量1件。4.弯头，型号：Φ1.18m,数量：1件。5.异径管，型号：Φ2.5m*Φ1.4m，数量：1件。6. 异径管，型号：Φ1.4m*Φ0.7m，数量：1件。7.钢管，型号：Φ2.2m,数量：4m。8. 钢管，型号：Φ2.5m,数量：2m。9. 钢管，型号：Φ1.4m,数量：2m。10. 钢管，型号：Φ1.18m,数量：8m。11. 钢管，型号：Φ2.9m,数量：3m。12.弯头，型号：Φ2.9m，数量：2个。 技术要求：1.根据现场尺寸制作弯头、直管。2.所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。 | 炼铁厂供材料 | 240 | 除尘 | 项 | 1 |
| 16 |  | 二线主机单辊除尘总管整体更换 | 工程量：1.无缝钢管型号：Φ1400，12m。2.弯头型号：Φ1400，1个。 技术要求：所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、管道无漏风。 | 炼铁厂供材料 | 72 |  | 项 | 1 |

附件二：

法人代表授权委托书

九江萍钢钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。（必填）

法定代表人________特授权_______代表我公司全权办理与贵公司的（项目名称）业务，包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱（邮箱号：必填）接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：________年_____月_____日至_____年_____月____日（必填）。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：_________      授权人(签章或签字)：______

身份证号：_____________      身份证号：________________

职　　务：_____________      职　　务：_（不能填法人）_

电　　话：__________ __      电　　话：________________

单位名称：

(公司公章、财务专用章、法人章)

签署时间：（必填）

授权人身份证（正、反面）：     被授权人身份证（正、反面）：

附件二：

诚信承诺书

九江萍钢钢铁有限公司：

我方在遵守《民法典》《反不正当竞争法》《关于禁止商

业贿赂行为的暂行规定》等法律和规定的基础上，就我方及我方工作人员的行为向贵方作出如下承诺：

一、遵守贵方规章制度，诚实守信地为贵方提供符合贵方需求的安全可靠的产品、服务及相关技术，保证产品质量，并主动做好售后服务工作。

二、不以任何形式向贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属赠送或变相赠送礼品、礼金等。

三、不以任何方式宴请贵方工作人员（正常公务招待除

外）。

四、不与贵方有关人员私下建立不正当交易关系。

五、发现贵方工作人员有索贿以及徇私舞弊、滥用职权等行为时积极向贵方举报或投诉，并实事求是地配合贵方纪检监察机构调查、提供书面举报材料。

六、不发生扰乱正常市场竞争秩序、提供虚假材料、泄露贵方商业秘密以及排挤其他经营者公平竞争等违反商业道德行为。

七、不发生其它任何可能影响贵方工作人员公正执行公

务或职务廉洁行为。

八、本承诺书所指的礼品、礼金等，包括礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、土特产（例如烟、酒等），以及由我方安排并支付费用的旅游、健身、休闲、娱乐等活动。

九、不发生下列行为：

（一）伪造或者冒用认证标志、名牌产品标志、免检标志等质量标志和许可证标志；

（二）伪造或者使用虚假产地；

（三）伪造或者冒用他人的厂名、厂址；

（四）假冒他人注册商标；

（五）提供的产品掺杂、掺假，以假充真、以次充好、弄虚作假；

（六）提供失效、变质产品；

（七）提供存在危及人体健康和人身、财产安全的不合格危险产品；

（八）提供国家有关法律法规明令禁止生产、销售的产品。

若违反上述承诺，我方愿意按以下方式承担责任：

一、贵方有权单方面解除合同；贵方有权单方面取消我方作为供应商或合作方的资格；我方同意贵方及贵方下属企业终止业务往来；涉嫌违法犯罪的，贵方有权移交司法机关处理。

二、我方自愿按照以下方式承担违约金，且贵方有权从我方在贵方的货款中扣除上述违约金：

（一）我方若违反第1条至第7条承诺中的任一条，我方自愿承担3万元至30万元的违约金。

（二）我方若向贵方行贿或违反第9条的，贵方有权对涉案标的物按1元/吨（件）结算付款，且我方自愿按涉案标的物合同额的10%至30%承担违约金。

（三）本条违约金与合同其他违约金重复的，以金额更高者为准。

我方同意：在我方涉嫌侵害贵方利益的调查过程中，贵方有权暂停支付货款，并根据调查情况进行处理，同时我方应继续履行合同义务，因我方不继续履行合同义务造成贵方经济损失的，由我方承担赔偿责任。

本承诺书作为贵我双方合同的附件，与贵我双方签订的合同具备同等法律效力，本承诺书中的经济赔偿责任与贵我双方签订的合同中我方应承担的赔偿责任同时并存有效。

我方声明：本承诺书中内容为我方慎重考虑后作出的承诺，为我方真实意思表示，不可撤销，且我方明知本承诺书对我方的约束力。

本承诺书自我方签署之日起生效，在贵我双方业务往来存续期间有效。

承诺人（单位公章）：

签署人（法定代表人或授权代表）：

签署日期：     年    月   日